2013 год

Схема водоснабжения городского округа разрабатывалась с учетом положений Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст.2381; N 50, ст.5279; 2007, N 26, ст.3075; 2008, N 29, ст.3418; N 30, ст.3616; 2009, N 30, ст.3735; N 52, ст.6441; 2011, N 1, ст.32), СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и

сооружения" (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), СНИП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения», территориальных строительных нормативов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Городского округа Нижняя Салда………………………………………………………4

ГЛАВА I. СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ Городского округа Нижняя Салда

Раздел 1.  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального

образования Городского округа Нижняя Салда…………………………………………………………..………………………………………………7

Раздел 2.  Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения

и потребления и удельное водопотребление.…………………………..………..…………….………………………………………………………..15

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов

в сфере водоснабжения.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов систем водоснабжения…………………………………………………………………………………………………………………………….21

ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Городского округа Нижняя Салда

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения  и  балансы

производительности сооружений системы водоотведения

Городского округа Нижняя Салда………………...………………………...............................................................................................34

Раздел 2. Перспективные расчетные расходы сточных вод городского округа

Нижняя Салда»……………………………………………………………………………………………………………………………………..42

Заключение…………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

Приложения………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Городского округа Нижняя Салда

ВВЕДЕНИЕ

Городской округ Нижняя Салда расположен в 205-ти километрах севернее Екатеринбурга, (автотрасса Екатеринбург – Серов), до Нижнего Тагила и далее в 38-ми км восточнее Нижнего Тагила. Город расположен на берегу реки Салда.  Жилой фонд в городе представлен частным сектором, малоэтажными и многоэтажными домами.

В городе работают два крупных промышленных предприятия: ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ и ФГУП НИИ Машиностроения.

Так же в городе имеются образовательные учреждения, объекты управления культуры, здравоохранения.

Прямое автобусное транспортное сообщение осуществляется с городами Верхняя Салда, Нижний Тагил, Екатеринбург. Имеется железнодорожная станция.

Основной транспортной магистралью городского округа является ул. Фрунзе, разделяющая Юго-Западные и Северо-Западные районы.

- Общая площадь, — 59,0 км².

- Численность населения, на 01.01.2013 года  — 18 300 человек.

Жилой фонд городского округа представлен 4-х, 5-ти этажными зданиями, общей площадью – 202 300 м², что составляет - 50.52%. Одноэтажный жилой фонд составляет 176 800 кв.м. общей площади или 42.43%. Двухэтажный жилой фонд составляет 24 100 кв² или 5.78%. Трёхэтажный жилой составляет 5 300 общей площади - 1.27%.

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из Глав: «Схема водоснабжения городского округа Нижняя Салда» и «Схема водоотведения городского округа Нижняя Салда» и разработана с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004),  территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Структура потребителей услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Частный сектор – 149 ед.

Частный сектор (привозная вода) – 27 ед.

Предприятия торговли – 11 ед.

Многоэтажный жилой фонд – 64 ед.

Малоэтажный жилой фонд – 38 ед.

Объекты ФИС – 2

Объекты Управления культуры – 4 ед.

Объекты здравоохранения – 4 ед.

Административные здания – 8 ед.

Производственные объекты – 8 ед.

Промышленные предприятия – 2 ед.

Глава I

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Городского округа Нижняя Салда

Раздел 1

Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Городского округа Нижняя Салда

1. Водоснабжение города Нижняя Салда осуществляется от артезианских скважин расположенных на территории поселения. Эксплуатацией артезианских скважин занимается ООО НУК «Аква» - гарантирующая организация, предоставляющая 100% услуг водоснабжения населению, предприятиям (за исключением технической воды), организациям, учреждениям, юридическим лицам в городском округе Нижняя Салда.

2. Система водоснабжения включает в себя: 11 артезианских скважин (из них 10 - действующие), три резервуара для хранения питьевой воды, общей емкостью до 18 тыс. м.³, 56 километров водопроводных сетей диаметром от 500 до 40 мм.  Строительство объектов системы водоснабжения осуществлялось в 1970 – 80 годы, техническое состояние водозаборных сооружений – удовлетворительное,   техническое состояние трубопроводов системы водоснабжения – неудовлетворительное, физический износ составляет более 70%, часть трубопроводов требует немедленной замены, часть – восстановительного ремонта в ближайшее время (2014 – 2015 годы).

3. Оборудование для очистки и подготовки воды – отсутствует, в связи с этим, а так же в связи с неудовлетворительным состоянием трубопроводов системы водоснабжения существуют проблемы с обеспечением необходимого качества воды подаваемой потребителям. Только 92% проб питьевой	воды, соответствуют требованиям  САНП и Н 2.1.1074-01,

4. Водозаборные сооружения (артезианские скважины) городского округа Нижняя Салда разделены на четыре группы, каждая из которых имеет свою технологическую зону водоснабжения:

4.1. Кривушинский водозабор

В состав водозаборного сооружения входят четыре скважины:

1. Скважина «Пионергородка»  глубина 100 м, дебит 32 м³/ч, насос ЭЦВ 8 - 25 - 150

2. Скважина на улице Стеклова глубина 90  м, дебит 9.4 м³/ч, насос ЭЦВ 8 - 25 - 150

3. Скважина № 1 глубина 60 м, дебит 97.4 м³/ч, насос ЭЦВ 10 - 65 - 175

4. Скважина № 2 глубина 100 м, дебит 21 м³/ч, насос ЭЦВ 8 - 25 – 125

Непосредственно возле скважин установлен  резервуар ёмкостью 500 м³.

На насосной станции установлены сетевые насосы Д 320 – 50 (2 шт.);

На этой водопроводной сети так же имеются два резервуара ёмкостью 300 м³ установленных в районе гимназии (ул. Ломоносова). На насосной станции установлены два насоса мощностью 21 кВт, развиваемый напор 50 м.

Трубопроводы,  транспортирующие воду от скважин Кривушенского водозабора,  выполнены из стальных сруб диаметром от 300 до 200 мм, а так же чугунных труб диаметром 150 мм.

В технологическую зону Кривушенского водозабора входят  потребители,  расположенные на :  ул. Калинина,  ул. Победы, ул. Окт. Революции, ул. Бажова(46-56),ул. Стеклова, ул. Металлургов, ул. Володарского, ул. Подбельского, ул. Заводская, ул. Энгельса, ул. Пл. Свободы, ул. Ленина, ул. Парижской Коммуны, ул. К. Либкнехта, ул. Розы Люксембург.

Социально значимыми объектами являются: ДОУ №8,ЦГБ, ДОУ (рядом с ЦГБ), ДК им. Ленина, Детская больница, ДОУ №27

Профилакторий, НПУ.

Годовой водозабор 1084320 м³.

4.2. Ключевской водозабор:

В состав водозаборного сооружения входят четыре скважины.

1. Скважина № 5 глубина 110 м, дебит 32 м³/ч, насос ЭЦВ 8 - 25 - 150

2. Скважина № 6 глубина 60 м, дебит 10 м³/ч, насос ЭЦВ 8 - 25 - 100

3. Скважина № 7 глубина 50 м, дебит 21 м³/ч, насос ЭЦВ 8 - 25 - 150

4. Скважина № 8 глубина 50 м, дебит 16 м³/ч, насос ЭЦВ 8 - 25 - 150

На водозаборном сооружении имеются два резервуара ёмкостью 2000 м³, на насосной станции установлены два насоса мощностью 135 кВт, развиваемый напор 150 м.

Трубопроводы,  транспортирующие воду от скважин Ключевского водозабора,  выполнены из стальных сруб диаметром от 300 до 200 мм, а так же чугунных труб диаметром 150 мм.

В технологическую зону Ключевского водозабора входят  потребители,  расположенные на: ул. Фрунзе,

ул. Уральская, ул. Строителей, ул. Ломоносова.

Социально значимыми объектами являются:

Мед.сан. часть №121, ДОУ №44, Детский дом (Строителей, 50), Гостиница,  ДОУ №38, Детский дом (Ломоносова, 50), МОУ №7,ДОУ №40, Гимназия, ДОУ №53.

Годовой водозабор 921399  м³.

4.3. Водозабор микрорайона  «Совхоз»

В состав водозабора входит одна скважина.

Скважина:  глубина 60 м, дебит 7 м³/ч,

На насосной станции работает один насос ЭЦВ 6 - 10 - 80.

Транспортировка и распределение воды осуществляется по стальным   трубопроводам диаметром от 100мм  до  30мм.

В технологическую зону  водозабора микрорайона «Совхоз» входят потребители микрорайона, а так же потребители котельной микрорайона «Совхоз».

Годовой водозабор 61 320 м³.

4.4. Водозабор микрорайона «Зелёный мыс»

В состав водозабора входит одна скважина.

Скважина:  глубина 50 м, дебит 8 м³/ч,

На насосной станции работает один насос ЭЦВ 6 - 10 - 80

Рядом с артезианской скважиной  имеется водонапорная башня, высота воды 25 м.

Транспортировка и распределение воды осуществляется по стальным   трубопроводам диаметром от 100 мм  до  30мм.

В технологическую зону  водозабора микрорайона «Зелёный мыс» входят его потребители

Годовой водозабор 70 800 м³.

При аварийном отключении центрального водопровода всё население города в течение трёх суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления. В накопительных емкостях запас воды составляет до 18000 м³, в пониженных точках магистралей центрального водопровода запас питьевой воды составляет около 4000 м³,  в розничной торговле запасы воды, пригодной для питья - около 20,0 м³.  Для обеспечения водоснабжения населения при отключении центрального водоснабжения,  используется автотранспорт  ООО НУК «Аква», в количестве одной единицы техники.

5. Насосные станции системы водоснабжения городского округа Нижняя Салда (в том числе артезианские насосы), находятся  в основном в удовлетворительном состоянии. Реконструкция необходима только на двух артезианских скважине №6 и на скважине микрорайона «Зеленый мыс» по причине неудовлетворительного технического состояния. Отрицательным моментом существующего состава оборудования водозаборных сооружений является несоответствие производительности и напора установленных насосов дебету и глубине имеющихся артезианских скважин. В ряде случаев эти показатели являются избыточными, что приводит к снижению энергоэффективности подачи воды потребителям, снижению срока службы оборудования (артезианские насосы, трубопроводы), а так же ухудшению качества воды.

6. Водопроводные сети на территории городского округа Нижняя Салда выполнены из стальных и чугунных труб проложенных подземным способом (Таблица 2). Технологические зоны Кривушенского и Ключевского водозаборов соединены между собой, в связи с этим имеется возможность резервирования водоснабжения потребителей расположенных в указанных технологических зонах. Технологические зоны артезианских скважин микрорайона «Совхоз» и микрорайона «Зеленый мыс» являются локальными. Наличие только одного насоса в водозаборах микрорайонов «Совхоз» и «Зеленый мыс», а так же недостаточная емкость накопительных резервуаров, не обеспечивает достаточной  надежности систем водоснабжения микрорайонов «Совхоз» и «Зеленый мыс».

В настоящее время, существующие сети водопровода городского округа Нижняя Салда находится в неудовлетворительном состоянии. Износ сетей  водопровода  составляет более 70%. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных сетей является причиной снижения качества воды в процессе транспортировки и одной из причин необеспечения нормативного качества воды, подаваемой населению. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды в город,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену (Таблица 3). Основные причины несоответствия существующих трубопроводов системы водоснабжения – физический износ в связи с длительным сроком эксплуатации, повреждения вследствие коррозионного износа, а так же недостаточная пропускная способность.

Таблица 2, 2.1 (диаметры и протяженность городской водопроводной сети).

  - Трубопроводы в технологических зонах Кривушенского и Ключевского водозаборов.

| № п/п | Диаметр водопроводной сети, мм | Протяженность водопроводной сети, п.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 197 |
| 2 | 400 | 101 |
| 3 | 350 | 19 |
| 4 | 300 | 4 007 |
| 5 | 250 | 2 948 |
| 6 | 200 | 12 365 |
| 7 | 150 | 8 403 |
| 8 | 100 | 6 360 |
| 9 | 80 | 4 140 |
| 10 | 70 | 368 |
| 11 | 60 | 824 |
| 12 | 50 | 6 148 |
| 13 | 40 | 5 316 |
| 14 | 30 | 3 912 |
|  | Итого: | 54 608 |

♦   Трубопроводы в микрорайоне «Зелёный мыс»

| № п/п | Диаметр водопроводной сети, мм | Протяженность водопроводной сети, п.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 214 |
| 2 | 50 | 353 |
| 3 | 40 | 136 |
| 4 | 30 | 689 |
|  | Итого: | 1 392 |

- Общая протяженность трубопроводов системы водоснабжения – 56 000 п.м.

Таблица 3 (потребность в замене и строительстве новых водопроводных сетей).

| № п/п | Диаметр водопроводной сети, мм | Протяженность водопроводной сети, п.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 301 |
| 2 | 250 | 1 593 |
| 3 | 200 | 3 639 |
| 4 | 150 | 603 |
| 5 | 100 | 821 |
| 6 | 80 | 478 |
| 7 | 70 | 336 |
| 8 | 50 | 132 |
| 9 | 40 | 520 |
|  | Итого: | 8 423 |

Общая протяжённость реконструируемых трубопроводов – 8 423  п.м.

Общее количество узлов учёта расхода воды – 34.

Реконструкция скважин на источниках водоснабжения – 2.

Количество врезок при реконструкции трубопроводов – 124.

7. На территории муниципального образования – городской округ Нижняя Салда, имеются участки жилого фонда неохваченные системами централизованного водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение жителей данных домов осуществляется за счет привозной питьевой воды. Вода доставляется автотранспортом ООО НУК «Аква».

8.  В настоящее время, существующая в городском округе Нижняя Салда система водоснабжения имеет следующие технические и технологические проблемы, снижающие качество и надежность водоснабжения населения города:

  - Износ сетей и объектов водоснабжения составляет более 70%.

  - Потери воды вследствие неудовлетворительного состояния трубопроводов системы водоснабжения достигают 50% от общего количества добываемой воды.

8.3.   Процент фактического износа основных фондов объектов ВКХ по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 70%.

8.4.   Аварийность на сетях ВКХ города на 1 км сети составляет 3 - 5 случаев в год.

8.5.   Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САНП и Н 2.1.1074-01, к общему количеству проб,  отобранных в распределительной сети городского округа Нижняя Салда, составляет только 92%.

8.6.   Недостаточная оснащенность приборами учета объектов добычи и реализации воды населению.

8.7.   Наличие на территории городского округа жилья не обеспеченного централизованным водоснабжением.

8.8.  Наличие на территории городского округа районов с недостаточной надежностью системы централизованного водоснабжения.

8.9.   Отсутствие возможности полноценного резервирования системы водоснабжения от различных источников.

8.10. Отсутствие на водозаборных сооружениях оборудования по очистке и подготовке воды.

Раздел 2

Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления и удельное водопотребление.

- Общий водный баланс подачи и реализации воды.

Потребление воды в 2012 году составило:

- годовое потребление воды 				         - 848.602  тыс. м³.

- среднесуточное потребление воды			- 2.21  тыс. м³.

- максимальное суточное потребление воды 		- 2.8  тыс. м³.

Фактическое потребление воды в 2013 год за 9 месяцев составляет:

- потребление воды за 7 месяцев				- 696.8  тыс. м³.

- среднесуточное потребление воды			- 2.24  тыс. м³.

- максимальное суточное потребление воды 		- 2.41  тыс. м³.

Максимальный объем водозабора в локальных системах водоснабжения	 в настоящее время составляет - 380 м3/сут.

- Удельное водопотребление населения определяется расчётным способом (в связи с отсутствием достаточного количества приборов учета).

  - Нормативное удельное водопотребление составляет –  23,19 м3/год, (на 1 человека).

  - Фактическое удельное водопотребление составило    -   46,37 м3/год. (Факт 2012 года), (на 1 человека).

-  50,77м3/год. (Факт 9 мес. 2013 года), (на 1 человека)

Система коммерческого учета развита недостаточно, при реализации воды населению основным способом учета является нормативный. В настоящее время приборами учета оснащены 7 (Скважины № 1, 2, скважина Пионер Городка,  Скважины  № 7,8) источников воды (из 10), на водопроводных сетях приборами учета оснащены менее 50% потребителей. Таким образом, величина реализации, потерь и неучтенного потребления являются ориентировочными. Максимальное оприборивание систем водозабора и реализации воды является одной из важнейших задач, решение которых заложено в мероприятиях данной схемы водоснабжения. Только наличие учета позволит реально оценить величины затрат на подачу воды населению и прочим потребителям, выявить участки неэффективного использования энергетических и природных ресурсов.

Минимальная потребность в приборах учета представлена в Таблице 4.

Таблица 4 (перечень приборов необходимых для установки на сетях водоснабжения)

| № п/п | Наименование улицы | Диаметр водопроводной сети, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Стеклова | 150 | Выход из скважины |
| 2 | ул. Пушкина | 200 | У дома №141, выход с Кривушинского водозабора |
| 3 | ул. Строителей | 150 | Резервуар у ЦТП |
| 4 | ул. Строителей | 200 | Резервуар у ЦТП |
| 5 | ул. Строителей | 150 | Выход из ЦТП в сторону гимназии |
| 6 | ул. Строителей | 300 | Выход из ЦТП в сторону ул. Фрунзе |
|  | микрорайон НИИМАШ |  | Выходы насосной станции |
| 7 |  | 100 |  |
| 8 |  | 200 |  |
| 9 |  | 100 |  |
|  | ул. Фрунзе: |  | Врезки на жилые дома |
| 10 | 131 | 40 |  |
| 11 | 133 | 40 |  |
| 12 | 135 | 40 |  |
| 13 | 119 | 40 |  |
| 14 | 121 | 40 |  |
| 15 | 123 | 40 |  |
| 16 | 125 | 40 |  |
| 17 | 127 | 40 |  |
|  | ул. Строителей |  | Врезки на жилые дома |
| 18 | 6 | 40 |  |
| 19 | 107 | 40 |  |
| 20 | 95 | 40 |  |
| 21 | 103 | 40 |  |
| 22 | 99 | 40 |  |
| 23 | 105 | 40 |  |
| 24 | 93 | 40 |  |
| 25 | 101 | 40 |  |
| 26 | 97 |  |  |
|  | Д. Бедного |  | Врезки на жилые дома |
| 27 | 16 | 40 |  |
| 28 | 14 | 40 |  |
| 29 | 12 | 40 |  |
| 30 | 10 | 40 |  |

- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения населения.

  - Анализ резервов:

Судя по диаграмме 1, существующие мощности по подаче питьевой воды населению имеют существенный  запас как по производительности насосов (суммарная производительность), так и избыточную мощность по отдельным единицам оборудования (артезианские насосы). Избыточное производство воды обусловлено неудовлетворительным состоянием трубопроводов и отсутствием приборного учета при подъеме и распределении воды. После реализации мероприятий по восстановлению работоспособности трубопроводов системы водоснабжения, количество воды подаваемой из источников в трубопроводную систему должно сократиться на 424 302 м³/год (50%). Соответствующим образом снизятся объемы стоков попадающих в системы водоотведения, а так же затраты электроэнергии на ее подъем

  - Анализ дефицитов:

В существующей системе водоснабжения городского округа Нижняя Салда дефицитными с точки зрения обеспечения водой являются жилые дома, расположенные на территориях не охваченные сетями централизованного водоснабжения.

Условно (потенциально) дефицитными являются также микрорайоны «Совхоз» и «Зеленый Мыс», в связи с ненадежностью системы водоснабжения (см. Раздел 1 п.8.2). Долговременный выход из строя артезианского насоса приведет к ограничениям в обеспечении водой жителей.

Раздел 3

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

3.1. Фактическое суммарное водопотребление в 2012 году составило - 848 602 м³/год.

Фактическое суммарное водопотребление за 9 месяцев 2013 года составило - 696 800 м³/год.

Перспективное водопотребление, рассчитанное на основании нормативного расхода воды населением, а так же  с учетом реализации мероприятий схемы водоснабжения предполагается в размере:

- годовое - 424 300 м³/год.

- среднесуточное – 1 105 м³/сутки.

- максимальное суточное - 1 400 м³/сутки.

3.2. Территориальное распределение потребления воды, в перспективе, существенно не изменится. Количество воды, приходящееся на каждую технологическую зону, сократится на величину ликвидируемых утечек. Пропорция распределения поднимаемой воды изменится только в случае строительства новых жилых объектов. При этом подключение к источникам воды, предположительно будет от сетей технологической зоны Ключевского водозабора.

3.3. Перспективное изменение пропорции распределения воды имеет тенденцию к увеличению доли потребления жилыми зданиями и как следствие – снижению доли потребления объектами общественно – делового и промышленного назначения. Причина такого изменения – наличие в перспективных планах развития городского округа планов по строительству жилья и отсутствие перспектив по строительству промышленных и производственных объектов.

3.4. Фактические потери воды (включая несанкционированное потребление) в 2012 году составили - 424 302 м³, (50%). Причины такого состояния дел изложены в п.6, п.8.2 Раздел 1 . Величина потерь в перспективе не должна превышать нормативных значений. Достижение таких показателей будет обеспечено за счет реализации всех мероприятий по восстановления работоспособности трубопроводов системы водоснабжения и организации полноценного учета при реализации воды.

3.5. Перспективный водный баланс:

Раздел 4

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих систем водоснабжения городского округа Нижняя Салда обусловлено следующими причинами:

- Наличие в плане развития городского округа Нижняя Салда предложения по строительству нового жилого района, состоящего из многоэтажных благоустроенных домов.

- Крайне неудовлетворительное состояние существующих водопроводных сетей.

- Необходимость замены существующих трубопроводов, выполненных из корродирующих материалов на новые, отвечающие современным требованиям.

- Необходимость резервирования водоснабжения для потребителей локальных технологических зон водозаборов микрорайона «Совхоз» и «Зеленый мыс».

- Отсутствие на существующих водоподъемных сооружениях (артезианских скважинах) устройств по очистке и подготовке воды.

- Наличие в городском округе Нижняя Салда территорий не обеспеченных централизованным водоснабжением.

- Отсутствие на сетях водоснабжения достаточного количества приборов учета, в том числе коммерческого.

- Необходимость восстановления системы централизованного снабжения горячей водой населения проживающего в районе котельной НИИМаш.

В связи с вышеизложенным, предлагается к реализации перечень мероприятий, реализация которых позволит решить проблемы существующие, в настоящее время в системе водоснабжения городского округа Нижняя Салда.

Программа реконструкции водопроводных сетей:

| № п/п | Наименование улицы | Диаметр водопроводной сети, мм | Протяженность водопроводной сети, п.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | микрорайон НИИМАШ | 100 | 444 | От скважины №5 до нас. станции водоснабжения |
|  |  | 200 | 438 |  |
| 2 | От скважины № 6,7,8 до узла врезки с водоводом от скважины №5 | 250 | 1 593 |  |
| 3 | ул. Уральская: от ВК (ПГ) в сторону дома №3 | 150 | 96 |  |
| 4 | ул. Уральская: от дома №1 до дома №12 | 150 | 29 |  |
| 5 | По ул. Уральская между узлами-врезками на дома №5,6, далее по ул. Фрунзе до ВК на дома №129, 131, 127, 123 | 150 | 242 |  |
| 6 | По ул. Фрунзе от ВК на дома №127 , 123, 121, 119, 135, далее по ул. Строителей до ВК на дома №6, 5 | 70 | 336 |  |
| 7 | По ул. Фрунзе от дома № 121 до узла врезки между домами №133, 135, далее по ул. Строителей от дома № 6 до ВК | 50 | 48 | С восстановлением водопроводного колодца |
| 8 | От ВК на дома по ул. Фрунзе |  |  |  |
| 9 | 129 | 40 | 42 |  |
| 10 | 131 | 40 | 16 |  |
| 11 | 133 | 40 | 43 |  |
| 12 | 135 | 40 | 11 |  |
| 13 | 119 | 40 | 28 |  |
| 14 | 121 | 40 | 27 |  |
| 15 | 123 | 40 | 14 |  |
| 16 | 125 | 40 | 8 |  |
| 17 | 127 | 40 | 72 |  |
| 18 | ул. Строителей № 6 | 40 | 8 |  |
| 19 | От ВК у С/К “Вымпел” до ВК дома № 60 по ул. Ломоносова | 200 | 88 |  |
| 20 | Далее до узла врезки на дом № 60 по ул. Ломоносова | 100 | 90 | По подвалу дома |
| 21 | По ул. Ломоносова от дома №60 до №31 | 80 | 163 | По подвалу дома |
| 22 | Далее на ВК у дома №77 по ул. Советской | 50 | 84 |  |
| 23 | От ВК у С/К “Вымпел” до ВК дома №52 по ул. Строителей | 300 | 301 |  |
| 24 | Далее ВК дома №11 по ул. Ломоносова | 200 | 666 |  |
| 25 | Далее ВК дома №91 по ул. Фрунзе | 150 | 236 |  |
| 26 | По ул. Победы от ВК дома №45 до колонки дома №31 | 100 | 187 |  |
| 27 | По ул. Стеклова от ВК дома №43 до перекрёстка с ул. Энгельса | 200 | 437 |  |
| 28 | от ВК дома № 87 по ул. Володарского до ВК дома №6 по ул. Свердлова | 200 | 782 |  |
| 29 | от ВК у Храма по ул. Энгельса, до ВК у Д/К им. Ленина | 200 | 941 |  |
| 30 | от ВК по ул. XXII Партсъезда до ВК профилактория К. Маркса 70 | 200 | 287 |  |
| 31 | По ул. К. Маркса от ВК дома №95 до 93, далее по ул. Д. Бедного ВК домов №10, 12, 14 | 80 | 137 |  |
| 32 | По ул. К. Маркса от ВК дома №95 до 99, 103, 105, далее по ул. Д. Бедного ВК дома №16 | 80 | 178 |  |
|  | Ввода от ВК на дома по ул. К. Маркса № |  |  |  |
| 33 | 107 | 40 | 25 |  |
| 34 | 95 | 40 | 22 |  |
| 35 | 103 | 40 | 10 |  |
| 36 | 99 | 40 | 9 |  |
| 37 | 105 | 40 | 9 |  |
| 38 | 93 | 40 | 11 |  |
| 39 | 101 | 40 | 26 |  |
| 40 | 97 | 40 | 31 |  |
|  | ул. Д. Бедного |  |  |  |
| 41 | 16 | 40 | 9 |  |
| 42 | 14 | 40 | 39 |  |
| 43 | 12 | 40 | 22 |  |
| 44 | 10 | 40 | 10 |  |

Программа установки узлов учёта

| № п/п | Наименование улицы | Диаметр водопроводной сети, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Стеклова | 150 | Выход из скважины |
| 2 | ул. Пушкина | 200 | У дома №141, выход с Кривушинского водозабора |
| 3 | ул. Строителей | 150 | Резервуар у ЦТП |
| 4 | ул. Строителей | 200 | Резервуар у ЦТП |
| 5 | ул. Строителей | 150 | Выход из ЦТП в сторону гимназии |
| 6 | ул. Строителей | 300 | Выход из ЦТП в сторону ул. Фрунзе |
|  | микрорайон НИИМАШ |  | Выходы насосной станции |
| 7 |  | 100 |  |
| 8 |  | 200 |  |
| 9 |  | 100 |  |
|  | ул. Фрунзе: |  | Врезки на жилые дома |
| 10 | 131 | 40 |  |
| 11 | 133 | 40 |  |
| 12 | 135 | 40 |  |
| 13 | 119 | 40 |  |
| 14 | 121 | 40 |  |
| 15 | 123 | 40 |  |
| 16 | 125 | 40 |  |
| 17 | 127 | 40 |  |
|  | ул. Строителей |  | Врезки на жилые дома |
| 18 | 6 | 40 |  |
| 19 | 107 | 40 |  |
| 20 | 95 | 40 |  |
| 21 | 103 | 40 |  |
| 22 | 99 | 40 |  |
| 23 | 105 | 40 |  |
| 24 | 93 | 40 |  |
| 25 | 101 | 40 |  |
| 26 | 97 |  |  |
|  | Д. Бедного |  | Врезки на жилые дома |
| 27 | 16 | 40 |  |
| 28 | 14 | 40 |  |
| 29 | 12 | 40 |  |
| 30 | 10 | 40 |  |

Схема реконструкции водопроводных сетей городского округа Нижняя Салда

Бюджет проекта по реконструкции водопроводных сетей:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции, объём запланированных мероприятий | Стоимость работ (бюджет детализации проекта) руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | От скважины №5 до насосной станции водоснабжения микрорайон НИИМАШ, Ду 100 – 444п.м., Ду 200 – 438п.м. | 2 999 664 |
|  |  | 2 959 128 |
| 2 | От скважины № 6,7,8 до узла врезки с водоводом от скважины №5, Ду250 – 1593п.м. | 10 762 308 |
| 3 | По ул. Уральская от ВК до дома №, Ду150 – 96п.м. | 648 576 |
| 4 | Прокладка нового водовода-перемычки между домами №1 и № 12 по ул. Уральской, Ду150 – 29п.м. | 195 924 |
| 5 | По ул. Уральской между узлами-врезки на дома №5, 6, далее до ВК узлов-врезки по ул. Фрунзе на дома №129, №131, ,№127, №123, Ду150 – 242п.м. | 1 634 952 |
| 6 | По ул. Фрунзе от ВК на дома №127, №123, 121, 119, 135, далее по ул. Строителей на дома № 6, 5, Ду70 – 336п.м. | 2 270 016 |
| 7 | По ул. Фрунзе от дома № 121 до узла-врезки между домами № 133 и 135, с продолжением до ВК дома № 6 по ул. Строителей, Ду 50-48п.м. | 324 288 |
| 8 | Замена вводов от водопроводных колодцев (ВК) на дома по ул. Фрунзе №: | 1 817 364 |
| 9 | 129, Ду40 – 42п.м. |  |
| 10 | 131, Ду40 – 16п.м. |  |
| 11 | 133, Ду40 – 43п.м. |  |
| 12 | 135, Ду40 – 11п.м. |  |
| 13 | 119, Ду40 – 28п.м. |  |
| 14 | 121, Ду40 – 27п.м. |  |
| 15 | 123, Ду40 – 14п.м. |  |
| 16 | 125, Ду40 – 8п.м. |  |
| 17 | 127, Ду40 – 72п.м. |  |
|  | по ул. Строителей №: |  |
| 18 | 6, Ду40 – 8п.м. |  |
| 19 | От ВК (ПГ) у С/К «Вымпел» до ВК угол жилого дома № 60 по ул. Строителей, Ду 200-88п.м. Далее до узла-врезки на водомер жилого дома № 60 по ул. Строителей по подвалу дома, Ду100 – 90п.м. Далее по подвалу дома № 60 по ул. Строителей до ВК на гостиницу, ул. Ломоносова 31, Ду80 – 163п.м. и до ВК на дом № 77 по ул. Советской, Ду50 – 84п.м. | 594 528 |
|  |  | 608 040 |
|  |  | 1 101 228 |
|  |  | 567 504 |
| 20 | От ВК (ПГ) у С/К «Вымпел» до ВК-ответвления на НИИМАШ и в сторону жилого дома № 52 по ул. Строителей, Ду300 – 301п.м. Далее до ВК (ПГ) у жилого дома № 11 по ул. Ломоносова, Ду200 – 666п.м. и до ВК узла-врезки на дома № 91 по ул. Фрунзе, Ду150 – 236п.м. | 2 033 556 |
|  |  | 4 499 496 |
|  |  | 1 594 416 |
| 21 | От ВК (ПГ) узла-врезки на дома № 45, 38, 40,44 по ул. Победы до водоразборной колонки у дома № 31 по ул. Победы, Ду100 – 187п.м. | 1 263 372 |
| 22 | От ВК (ПГ) узла-врезки на дом № 43 по ул. Стеклова до ВК угол ул. Стеклова-Энгельса, Ду200 – 437п.м. | 2 952 372 |
| 23 | От ВК узла-врезки на дом № 87 по ул. Володарского до ВК у дома №6 по ул. Свердлова, магистральный водовод, Ду200 – 782п.м. | 5 283 192 |
| 24 | От ВК у Храма по ул. Энгельса, до ВК у Д/К им. Ленина, ул. К.Маркса 2, Ду200 – 941п.м. | 6 357 396 |
| 25 | От ВК (ПГ) по ул XXII Партсъезда до ВК узла-врезки на профилакторий, К. Маркса 70, Ду200 – 287п.м. | 1 938 972 |
| 26 | По ул. К. Маркса от ВК дома № 95 до ВК дома № 93, далее ул. Д. Бедного на дома № 10, 12, 14, Ду80 – 137п.м. | 925 572 |
| 27 | По ул. К. Маркса от ВК дома № 95 до ВК дома № 99, 103, 105, далее по ул. Д. Бедного на дом № 16, Ду80 – 178п.м. | 1 202 568 |
|  | Замена вводов от водопроводных колодцев (ВК) на дома по ул. К. Маркса №: | 1 479 564 |
| 28 | 107, Ду40 – 21п.м. |  |
| 29 | 95, Ду40 – 22п.м. |  |
| 30 | 103, Ду40 – 10п.м. |  |
| 31 | 99, Ду40 – 9п.м. |  |
| 32 | 105, Ду40 – 9п.м. |  |
| 33 | 93, Ду40 – 11п.м. |  |
| 34 | 101, Ду40 – 26п.м. |  |
| 35 | 97, Ду40 – 31п.м. |  |
|  | по ул. Д. Бедного №: |  |
| 36 | 16, Ду40 – 9п.м. |  |
| 37 | 14, Ду40 – 39п.м |  |
| 38 | 12, Ду40 – 22п.м. |  |
| 39 | 10, Ду40 – 10п.м |  |
| ИТОГО: | 56 013 996 руб. |

Общий бюджет предлагаемого проекта

- Монтаж узлов учёта, 56 шт. – 6 518 000 руб.

- Бурение скважин, для  замещения привозной воды, с прокладкой водопроводных сетей 6 шт. – 2 900 000 руб.

- Восстановление дорог, тротуаров, благоустройство территории после проведения работ – 8 600 000 руб.

- Мероприятия по водопроводным сетям – 56 013 996 руб.

ИТОГО:  74 031 996 руб.

Все мероприятия в проекте выполняются с учётом регионального коэффициента к сборнику сметных расценок ТЭР  - 5.577

ГЛАВА II

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Городского округа Нижняя Салда

Раздел 1

- Существующее положение в сфере водоснабжения  и  балансы  производительности

сооружений системы водоотведения

Городского округа Нижняя Салда

Схема водоотведения городского округа разработана на основании:

- Технического задания на разработку Схемы.

- Данных о численности населения  планировочного района на 2027 год.

- Топографической основы М1:5000, выполненной в 2007 году.

- Нормы водоотведения 230 литров на одного жителя в сутки.

- Предварительных технических условий ООО НУК «Аква».

В настоящее время деятельность по эксплуатации системы водоотведения на территории городского образования Нижняя Салда осуществляется ООО НУК «Аква», территория городского округа на 42%  охвачена централизованной системой водоотведения.

  - Абоненты системы водоотведения городского округа Нижняя Салда:

Частный сектор – 257 ед.

Предприятия торговли – 11 ед.

Многоэтажный жилой фонд – 64 ед.

Малоэтажный жилой фонд – 38ед.

Объекты ФИС – 2

Объекты Управления культуры – 4 ед.

Объекты здравоохранения – 4 ед.

Административные здания – 8 ед.

Производственные объекты – 8 ед.

Промышленные предприятия – 2.

  - Система централизованной канализации состоит из комплекса сооружений включающих в себя следующие объекты:

Система трубопроводов и канализационных колодцев, обеспечивающих сбор стоков от источников и их транспортировку на очистные сооружения.

Канализационные насосные станции (КНС).

Очистные сооружения для осветления и очистки хозяйственно – бытовых стоков, обезвоживания и утилизации осадка.

  - Краткая характеристика объектов системы водоотведения:

- Общая протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет – 48200 п.м.

- Количество колодцев – 425 ед.

- КНС – 3шт. (№ 2, 4, 8).

  - Описание существующих канализационных и очистных сооружений:

Трубопроводы системы централизованной канализации выполнены из чугунных труб различных диаметров, проложенных в основном в период 1960 – 1980 годов, одновременно со строительством многоэтажного жилого сектора. Канализационные колодцы – выполнены из сборного железобетона. Канализационные насосные станции расположены в стационарных помещениях, выполненных из шлакоблока. Техническое состояние основного оборудования и сооружений системы централизованной канализации в целом неудовлетворительное.

Объект очистных сооружений канализации обслуживается Нижне - Салдинским ООО НУК «Аква». С проектной мощностью 10 000 м3/сутки, фактической мощностью – 5 070 м3/сутки (2012 год). Система очистных сооружений введена в эксплуатацию в 1982 году. Работы по  капитальному  ремонту за последние 10 лет не  проводились, выполнялись только работы по текущему  ремонту.  Для стабильной очистки сточных вод, обеспечения нормативного качества очистки и увеличения объемов, необходимо восстановление работоспособности очистных сооружений, а так же модернизация с применением современных технологий, с применением средств автоматизации и компьютеризации.

На предприятии отсутствует гостированный прибор учета сточных вод.

Технология очистки сточных вод выглядит следующим образом. Сточные воды от абонентов по системе канализации попадают в подводящие лотки, после чего она попадает в горизонтальные песколовки, где оседают частицы  песка. Выпавшие частицы с горизонтальных песколовок выкачиваются ассенизационной  машиной  и сливаются на песковые площадки. После горизонтальных песколовок сточная вода попадает в 2х ярусные отстойники, где оседают более мелкие частицы. Осажденные частицы, находящиеся в 2х ярусных отстойниках, сбрасывается в приёмное отделение иловой насосной станции, которая перекачивает их на иловые карты.  После 2х ярусных отстойников сточные воды поступают во вторичные отстойники, по пути в сточные воды добавляется «дезовид» для обеззараживания и далее по самотечному трубопроводу и руслу попадает в биопруды, далее очищенная водная среда попадает в реку Салда.

При возникновении аварии на очистных  сооружениях, не предусмотрено дополнительно аварийных сбросов и способов очистки сточных вод.

Песковые образования с песковых карт, по мере их  высыхания в результате очистки на очистных сооружениях канализации, вывозятся  на  свалку. Иловые отложения образованные в результате очистки сточных вод с иловых карт, после подсыхания и обезвоживания, складируются на территории ОСК, где выдерживаются ещё год и только после этого вывозятся на свалку (по согласованию с собственником).

Система очистных сооружений имеет запас по производительности по сравнению с фактическими поступлениями воды из системы централизованной канализации. Но ее техническое состояние неудовлетворительное, доля анализов сбрасываемых сточных вод, соответствующих требованиям нормативов, составляет 71,0%. Причиной неудовлетворительного качества очистки сточных вод является отсутствие достаточного финансирования работ по поддержанию оборудования очистных сооружений в исправном состоянии.

  - Технологические зоны водоотведения:

Технологические зоны водоотведения в городском округе Нижняя Салда территориально совпадают с технологическими зонами Кривушенского и Ключевского водозаборов, но в отличие от зон водозабора, зона водоотведения является объединенной, единой для всего города. Все канализационные стоки направляются на очистные сооружения.

  - Утилизация осадка сточных вод:

Выпавшие частицы с горизонтальных песколовок выкачиваются ассенизационной  машиной  и сливаются на песковые площадки. После горизонтальных песколовок сточная вода попадает в 2-х ярусные отстойники, где оседают более мелкие частицы. Осажденные частицы, находящиеся в 2-х ярусных отстойниках, сбрасывается в приёмное отделение иловой насосной станции, которая перекачивает их на иловые карты.  После 2-х ярусных отстойников сточные воды поступают во вторичные отстойники, по пути в сточные воды добавляется «дезовид» для обеззараживания и далее по самотечному трубопроводу и руслу попадает в биопруды, далее очищенная водная среда попадает в реку Салда. Песковые образования с песковых карт, по мере их  высыхания в результате очистки на очистных сооружениях канализации, вывозятся  на  свалку. Иловые отложения образованные в результате очистки сточных вод с иловых карт, после подсыхания и обезвоживания, складируются на территории ОСК, где выдерживаются ещё год и только после этого вывозятся на свалку (по согласованию с собственником).

  - Состояние и функционирование канализационных сетей и сооружений:

В связи с длительным сроком эксплуатации на канализационных сетях системы водоотведения существуют проблемы, препятствующие нормальному функционированию систем канализации. Отвод и утилизация сточных вод на некоторых участках затруднены.

- Фактическая производительность очистных сооружений не соответствует объёмам стоков подаваемых на очистные сооружения через КНС.

- Безопасность эксплуатации существующей системы водоотведения в полной мере не обеспечена в связи с отсутствием оборудования и устройств, обеспечивающих очистку сточных канализационных вод в случае аварийной остановки существующих очистных сооружений.

- На канализационных городских сетях имеются две КНС, которые требуют полного капитального ремонта здания и замены находящегося в нем оборудования.

- Канализационные трубопроводы потеряли свою пропускную способность и требуют замены на больший диаметр.

- Канализационные колодцы требуют текущего и капитального ремонта.

- Большая часть техники  на предприятии НУК «Аква» находится в неудовлетворительном состоянии.

- Доля анализов сбрасываемых сточных вод, соответствующих требованиям нормативов, составляет 71,0%.

- Сброс недостаточно очищенных сточных вод составляет 1 850.55 т.м³/год.

  - Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения:

Объемы сточных вод, поступающих с площадей зоны водоотведения и перекачиваемых насосно - канализационными станциями в 2012 году составили:

Канализационная насосная станция № 2 по системе самотечных коллекторов и сетей канализации принимает сточные воды от потребителей и ежегодно перекачивает на очистные сооружения 832.68 тыс. м³/год

Канализационная насосная станция № 4 по системе самотечных коллекторов и сетей канализации принимает сточные воды от потребителей и ежегодно перекачивает на очистные сооружения 1850.55 тыс. м³/год.

Канализационная насосная станция № 8 по системе самотечных коллекторов и сетей канализации принимает сточные воды от потребителей и ежегодно перекачивает 1017.72 тыс. м³/год.

Поступление сточной воды в 2012 году составило:

По технологической зоне Ключевского водозабора:

- Жилищные объекты 					- 330.864 т.м³.

- Бюджетные организации				- 80.861 т.м³.

- Прочие потребители                                         - 182.008 т.м³.

- Стоки от собственного производства              - 0.253 т.м³.

По технологической зоне Кривушинского водозабора:

- Жилищные объекты 					- 421.09 т.м³.

- Бюджетные организации				- 29.63 т.м³.

- Прочие потребители                                         - 208.959 т.м³.

При этом, по причинам изложенным  в начале раздела 1.7., сброс недостаточно очищенных сточных вод составляет 1 850.55 т.м³/год.

Раздел 2

Перспективные расчетные расходы сточных вод городского округа Нижняя Салда»

Исходными данными для расчета перспективных объемов сточных вод собираемых с источников на территории городского округа Нижняя Салда, являются положения генерального плана развития города, а так же расчеты приведенные в Разделе 1 «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Нижняя Салда». Кроме того в расчет принимались имеющиеся на рассматриваемой территории факторы:

- наличие только 2-х свободных от застройки площадок, достаточных для размещения насосных канализационных станций с возможностью организации нормативных зон санитарной защиты.

- высокий уровень грунтовых вод.

- достаточно стесненные условия для строительства сетей канализации глубокого (более 5,5 метров) заложения.

Схемой предусмотрено устройство хозяйственно-фекальной канализации, охватывающей всю территорию городского округа Нижняя Салда, и способной отвести принятые от населения и объектов инфраструктуры сточные воды в существующую сеть централизованной системы канализации города.

В настоящее время в городском округе Нижняя Салда в соответствии с Генеральным планом города ведется  строительство малоэтажных (1-2 этажа) индивидуальных жилых домов, а так же планируется возведение многоэтажных благоустроенных домов.

В соответствии с положениями Раздела 1, предполагается существенное снижение объема стоков за счет ликвидации утечек и несанкционированного водопотребления на сетях водоснабжения.

В соответствии с положениями Раздела 1, предполагается подключение к централизованному водоснабжению участков территории города и в настоящий момент не имеющих водопровода.

В соответствии с положениями «Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Нижняя Салда» предполагается организация централизованного горячего водоснабжения в жилых многоэтажных домах района НИИМаш.

В связи с планами строительства нового жилья, будет необходимо построить и подключить к существующим сетям канализации новые линии водоотведения. Системы водоотведения в районе НИИМаш, по своим техническим характеристикам обеспечат отвод сбросов после монтажа систем централизованного горячего водоснабжения.

Реализация мероприятий по приведению в исправное состояние сетей водоснабжения позволит существенно (до 50%) сократить объем стоков попадающих в сети водоотведения. Таким образом, существующие очистные сооружения, в случае проведения на них работ по модернизации, ремонту, установке приборов, обеспечат прием и нормативную очистку всех хозяйственно – бытовых стоков с территории городского округа Нижняя Салда.

Расчетный объем стоков после реализации всех вышеизложенных мероприятий составит ориентировочно – 2 000 т.м³/год.

2.1. Программа ремонта и реконструкции канализационных сетей и очистных сооружений:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем выполняемых работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт зданий канализационных насосных | КНС – 2 шт. |  |
| 2 | Ремонт насосного оборудования КНС | Насосные агрегаты – 4 шт., запорная арматура Ду 150 – 8 шт. |  |
| 3 | Текущий и капитальный ремонт колодцев, замена люков. | 150 шт. | В том числе чистка канализационных колодцев и приемных камер КНС |
| 4 | Чистка и восстановление пропускной способности трубопроводов Ду 100 - 250 | 17500 п.м. |  |
| 5 | Модернизация очистных сооружений, ремонт оборудования, установка приборов учета. |  |  |

2.2. Бюджет проекта по ремонту и реконструкции канализационных  сетей:

| № п/п | Наименование объекта ремонта и реконструкции. | Стоимость работ, (млн. руб). |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт зданий канализационных насосных | 2,1 |
| 2 | Ремонт насосного оборудования КНС | 1,25 |
| 3 | Текущий и капитальный ремонт колодцев, замена люков. | 0,85 |
| 4 | Чистка и восстановление пропускной способности трубопроводов Ду 100 - 250 | 4,5 |
| 5 | Модернизация очистных сооружений, ремонт оборудования, установка приборов учета. | 25,0 |
| Итого: | 33,7 |

Заключение

Текущая ситуация в части водоснабжения и водоотведения в городском округе Нижняя Салда характеризуется как недостаточно надежная и абсолютно неэффективная. Причинами этого являются неудовлетворительное техническое состояние, физическая изношенность сетей, неоптимальная технологическая схема расположения источников водоснабжения, их резервирования, а так же оснащенность приборами учета. Экономически выгодная эксплуатация водного хозяйства в нынешнем техническом состоянии невозможна.

Для приведения сетей и оборудования систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки в состояние, обеспечивающее безопасную, эффективную, экономически выгодную эксплуатацию необходимо выполнить и реализовать проекты, описанные в представленной схеме водоснабжения и водоотведения. Реализация этих мероприятий безусловно повысит качество оказания услуг населению, снизит эксплуатационные затраты для организаций эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, а так же уменьшит затраты населения и потребителей на оказываемые услуги.

Обязательным условием получения положительного эффекта от реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения является соблюдения комплексного подхода к решению выявленных проблем.

Особое внимание необходимо уделить состоянию и режиму работы очистных сооружений, так как в перспективе отрицательное воздействие на окружающую среду, вследствие неэффективной работы очистных сооружений может привести к большим штрафным санкциям.

Общие ориентировочные затраты на модернизацию и приведение в рабочее состояние систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки городского округа Нижняя Салда оцениваются ориентировочно в  - 107 731 996 рублей в течение 3 лет и будут уточнены в ходе проектирования.

Представленная схема водоснабжения и водоотведения подлежит ежегодной актуализации и корректировке один раз в 5 лет.

Отчет составлен на основании анализа информации представленной владельцами и организациями эксплуатирующими оборудование, сети и сооружения систем водоснабжения и водоотведения городского округа Нижняя Салда. Ответственность за точность информации и данные лежит на вышеуказанных организациях.

Приложения

Основные метеорологические характеристики района.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительно-климатический район |  | ШВ | СНиП |
| 2. | Температура воздуха: а) абсолютный максимум б) абсолютный минимум | °С « « | +36 -39 |  |
| 3. | Расчетная температура воздуха: а)самой холодной пятидневки б) наиболее холодных суток | « « « | -32 -39 |  |
| 4. | Продолжительность отопительного периода | сутки | 239 |  |
| 5. | Максимальная расчетная глубина промерзания грунта | см | 180 |  |
| 6. | Атмосферные осадки: а) средние многолетние б) максимальные (1% обеспеченности) в) средний максимум | мм/год « мм/сут « | 566 110 35 |  |
| 7. | Снежный покров: а) средняя толщина | см | 50 |  |
| 8. | Испарение водной поверхности (брутто): а) среднее многолетнее б) максимальное (1% обеспеченности) в) минимальное (95% обеспеченности) | мм/год « « « | 900 1110 756 |  |
| 9. | Ветер: а) господствующее направление б) средняя скорость ветра в) максимальная расчетная скорость ветра | напр. м/с м/с | В, СВ В, СВ 4,2 28 | холодный период теплый период |

Перечень веществ, запрещенных к сбросу в городскую канализацию:

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина; известь; песок; гипс; металлическая стружка; каныга; грунт; строительные отходы и мусор; твердые бытовые отходы; производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества; нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ).

- Залповый сброс в городскую канализацию сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.

- Ниже перечисленные вещества: азиды, ацетилен, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидропроводов,  масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый  углерод, этилен, этилендихлорид, этиловый эфир.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

- Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные  вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

- Радионуклиды, сброс, удаление  и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:

- ПДС в водный объект не установлен;

- отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;

- отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации

| № п.п. | Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Взвешенные вещества | 100,0 |
| 3 | БПКпол | 150,0 |
| 4 | Сухой остаток | 1800,0 |
| 5 | Хлориды | 170,0 |
| 6 | Сульфаты | 700,0 |
| 7 | Азот аммонийный | 10,0 |
| 8 | Нитриты | 0,3 |
| 9 | Нитраты | 40,0 |
| 10 | Фосфаты по фосфору | 1,1 |
| 11 | Железо общее | 0,6 |
| 12 | Сульфиды | 0,5 |
| 13 | СПАВа | 0,15 |
| 14 | Нефтепродукты | 0,5 |

Динамика изменения тарифов.

| Ресурсоснабжающая организация | Вид услуги | Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г |
| ООО НУК «Аква» | водоснабжение | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 12.05 |
|  | водоотведение | - | 15,48 | 16,80 | 16,80 |

# Text boxes

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Городского округа НИЖНЯЯ САЛДА

на период  до  2027 года

- Текущее положение

После реализации

Привозная вода

Вода, подаваемая из магистральных водоводов

Вода, подаваемая из магистральных водоводов

795 м3/год

848 602 м3/год

424 300 м3/год